Trường THPT Ngô Gia Tự 		        ĐỀ KIỂM TRA

Tổ Lý-ktcn			Môn Vật lý. Khối 11. Năm học: 2010 - 2011

Thời gian làm bài 45 phút

Câu I (3,0 điểm):   Phát biểu định luật Jun – lenxơ . Viết biểu thức, đơn vị của các đại lượng trong biểu thức?

ÁP DỤNG : Cho mạch điện như hình vẽ  (hình 1 )

Nguồn điện có suất điện động E = 20 v , điện trở trong r = 1Ω

Điện trở R = 9 Ω  . Tìm nhiệt lượng tỏa ra trên R trong thời gian 5 phút .

(hình 2 )                                                                            (hình 1 )

Câu II (5,0điểm):   Cho mạch điện như hình vẽ (hình 2 )

Các nguồn có suất điện động E1 = 16 V ,  E2 = 14 V và điện trở trong r1 = 1Ω , r2= 0,5Ω

Các điện trở R1= R4 = 20 Ω , R2 = R3= 10 Ω

A, tính hiệu điện thế giữa 2 điểm A và B .Tính cường độ dòng điện qua các điện trở

B    nếu nối M và N  bằng một vôn kế có điện trở vô cùng lớn thì vôn kế chỉ bao nhiêu ?

C, nếu nối M và N  bằng một ampe kế có điện trở không đáng kể  thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?

Câu III (2 điểm):    Các nguồn giống nhau , mổi nguồn có E0= 1,5V , r0 = 1,5 Ω mắc thành bộ nguồn đối xứng ( m dãy , mổi dãy có n nguồn nối tiếp ) thắp sáng bình thường bóng đèn 12V – 18W

A, tìm cách mắc nguồn .

B, cách mắc nào có số nguồn ít nhất . tính công suất và hiệu suất mỗi nguồn lúc đó .

…………………………………………………………………………………………………………….

Trường THPT Ngô Gia Tự 		          ĐÁP ÁN

Tổ Lý-ktcn			Môn Vật lý. Khối 11. Năm học: 2010 - 2011

Thời gian làm bài 45 phút

Câu I  (3,0điểm):   :  	+Phát biểu đúng định luật. 						(1,0 điểm)

+Viết đúng biểu thức: Q = I2 R t   						(0,25 điểm)

+Viết đúng đơn vị của các đại lượng của các đại lượng trong biểu thức.(0,25 điểm)

Tính cddđ mạch chính I = = = 2A              (0, 5 điểm)

Tính nhiệt lượng tỏa ra trong 5 phút Q = I2 R t   = 10800J  (1, 0 điểm)

Câu II (5,0điểm):

A, Tính điện trở tương đương  Rtđ= ( (R1 + R2). (R3 + R4) )/ R1 + R2)+ (R3 + R4)= 15 Ω    (1, 0điểm)

Tính cddđ mạch chính I = Eb /(Rtd + rb) = 30/ (15+1,5)= 1,81A          (0, 5điểm)

tính hdt                   UAB  = I Rtd = 1,81 . 15 = 27,15 V    (0,5điểm)

Tính cddđ        I1=I2= UAB/R12 = 27,15/30= 0,905 A    (0, 5điểm)

I3=I4= UAB/R34 = 27,15/30= 0,905 A      (0, 5điểm)

B, tính UMN = UMA + UAN = - I3.R3 + I1.R1 =-0,905.10+0,905. 20 + = 9,05V (0, 5 điểm)

C, nối am pe ké     ( R1//R3 )nt (R2 //R4)                      Rtđ= 40/3 Ω     (0,25điểm)

Tính cddđ mạch chính I = Eb /(Rtđd + rb) = 30/ (40/3+1,5)= 2.02A(0,25điểm)

U13 = U24=     2,02.(20/3)     = 13,4 V(0,25điểm)

I1= U13/R1 = 13,4/20 = 0,67A(0,25điểm)

I2= U24/R2 = 13,4/10 = 1,34A(0,25điểm)

Vậy số chỉ Ampe là IA = 0,67A (0,25điểm)

Câu III (2,0điểm):   gọi số nguồn mắc nt trong một dãy là n , số dãy là m .

Eb=nEo =1,5n (V)

rb=(n/m).1,5 Ω        (0,25điểm)

I = ID = 1,5 A ta có Eb = Ud + Ỉ.rb

1,5n     =12+ 1,5.1,5(n/m) (0,25điểm)

8(2-3/m) +24/m                                      24

Suy ra : n = 16 /(2 – 3/m)     =                                             = 8 +

2-3/m                                             2m-3

(0,5điểm)

Vì n,m là số nguyên dương nên 2m-3 là ước 24  mà 2m-3 là số lẽ nên 2m-3 có thể bằng 1 hoặc 3

Vậy m=2 tương ứng n=32  …….đèn sáng bt ta ghép 64 thành 2 dãy mỗi dãy 32đèn

M=3 tương ứng n=16     ……….. đèn sáng bt ta ghép 48 thành 3 dãy mỗi dãy 16 đèn(0,25điểm)

B , cách mắc 2 số nguồn ít nhất . công suất lúc đó là P = E0.(I/3) = 0,75w (0,5điểm)

Hiệu suất lúc đó là H = (Ir0)/3E0 = 50%(0,25điểm)

# Text boxes

R21

R11

R31

R41

R